国内招标项目

招标文件

| 项目编号： | YYGD-2019-01 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 同轴电缆项目 |
| 招标人： | 余姚市广播电视台 |

二0一九年一月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  招标须知	5

前附表	5

一、总  则	6

1.招标范围	6

2.合格的投标单位	6

3.投标费用	7

二、招标文件	7

4.招标文件的内容	7

5.招标文件的答疑	7

6.招标文件的修改	7

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的组成	8

8.招标报价	9

9.招标投标文件的语言及货币	9

10.投标有效期	9

11.投标保证金	9

12.投标文件的签署	10

四、投标文件的提交	10

13.投标文件的密封及标记	10

14.投标文件的修改和撤回	11

五、招标评审要点	11

15.招标	11

16.评审	11

17.招标过程保密	13

18.定标	13

19.评标报告	13

20.公示	14

六、招标评审细则	14

21.招标办法	14

22. 评审细则	14

七、合同的授予	16

23.成交通知	16

24.签订合同	17

25.履约保证金	17

第三章  合同文本	17

第三条、付款方式	18

第四章 招标内容及技术要求	20

一、招标内容	20

二、 现场送样要求	21

三、 技术规范	21

第五章 投标文件格式	26

价格部分封面	26

一、价格部分目录	27

资格技术部分封面	30

二、资格、技术部分目录	31

第一章  招标公告

发布日期：2019年1月21日

项目编号：YYGD-2019-01

根据《中华人民共和国政府招标法》等有关法律法规规定，就余姚市广播电视台数字电视常规器材和设备（同轴电缆）进行公开招标，欢迎国内符合要求的投标单位参加。

拟招标入围设备的名称、技术规格：

| 标段 | 规格型号 | 编织网 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 同轴电缆 | 单护套 | 114.5万元 |

1.投标单位资格要求：投标单位除应当符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条的规定外,同时必须是：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人资格；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（ 列入不良行为记录名单，并有明确被禁止参加政府采购活动等限制资质（资格）时间的，从其决定）。

2.本项目特定资格条件为：本项目不接受联合体投标。

3.购买招标文件时间：2019年1月21日至2019年2月19日止（双休日及法定节假日除外）上午9：00-11：00，下午13：30-16：30；

4.购买招标文件地点：余姚市广播电视台【余姚市谭家岭东路29-1号321室】。

招标文件售价：每份300元人民币，招标文件售后不退。请按下述开户银行及帐号汇款（汇款人名称应为投标单位全称，汇款单上应注明汇款用途及招标编号）。

开户银行：中国工商银行股份有限公司余姚分行，

户名：余姚市广播电视台，账号：3901310009107010754

5.购买时应出示的资料：（1）公司的营业执照副本复印件，（2）购买文件经办人身份证复印件，购买投标单位名称、地址、联系人、联系方式、邮箱地址、投标保证金退还开户银行名称及账号。

6.投标文件提交截止时间：2019年2月20日下午14：00时止。

7.提交地点：余姚市谭家岭东路29-1号余姚市广播电视台四楼会议室

8.开标时间：2019年2月20日下午14：00时。

9.开标地点：余姚市谭家岭东路29-1号余姚市广播电视台四楼会议室

10.投标保证金：人民币贰万贰仟元整；投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间2019年2 月 20日上午11:30，各投标单位以本单位开出的转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式缴入余姚市广播电视台帐户。

投标保证金收款单位名称：余姚市广播电视台；

开户银行：中国工商银行股份有限公司余姚分行

帐    号：3901310009107010754

11、公告期限：自2019年1月21日起至2019年2月20日止（节假日及法定节假日除外）。

12.本项目招标公告发布在：宁波市公共资源交易网余姚分网和浙江政府采购网上。

13.其他事项：

13.1供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。否则供应商将不能有效进入招投标程序，由此产生的后果将由供应商自己负责。

13.2采购人将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

招标人：余姚市广播电视台

联系地址：余姚市谭家岭东路29-1号

联系人：陈峰峰  张杰     联系电话：0574-58129127 0574-58129245

传真：0574-58129239

技术联系人：杨兴浩   联系电话：58129187

本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

第二章  招标须知

前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人 | 招标人：余姚市广播电视台 招标单位联系人：陈峰峰，张杰 电话：0574-58129127 0574-58129245 技术联系人：杨兴浩 电话：58129187 |
| 2 | 1.2 | 项目名称及 编 号 | 项目名称：余姚市广播电视台同轴电缆项目 招标编号：YYGD-2019-01 |
| 3 |  | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 |  | 招标范围与 内 容 | 具体配置详见招标文件第四章 |
| 5 | 2.1 | 合格的投标单位 资 格 | 投标单位除应当符合《中华人民共和国政府招标法》第二十二条的规定外,同时必须是（1）具有独立承担民事责任能力的法人资格；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（ 列入不良行为记录名单，并有明确被禁止参加政府采购活动等限制资质（资格）时间的，从其决定）。 |
| 6 |  | 投标单位资格审查 | 资格后审。 |
| 7 |  | 招标文件的获得 | 余姚市广播电视台现场【余姚市谭家岭东路29号321室】购买，每份300元，售后不退。 |
| 8 | 10.1 | 投标 有效期 | 招标之日起60日历天。 |
| 9 | 11.1 | 投标 保证金 | 投标保证金金额：人民币贰万贰仟元整； 投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间2019年2月20日上午11:30，各投标单位以本单位开出的转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式缴入余姚市广播电视台帐户。 投标保证金收款单位名称：余姚市广播电视台； 开户银行：中国工商银行股份有限公司余姚分行 帐 号：3901310009107010754 |
| 10 | 12.3 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，光盘（或U盘）1份。 |
| 11 | 13.3 | 投标文件提交 截止时间及 地 点 | 截止时间：2019年 2 月20日下午14:00 提交地点：余姚市谭家岭东路29-1号余姚市广播电视台四楼会议室 |
| 12 | 15.1 | 开标 | 截止时间：2019年2月20日下午14:00 地点：余姚市谭家岭东路29-1号余姚市广播电视台四楼会议室 |
| 13 | 24.1 | 合同签订时 间及 地 点 | 时间：成交通知书发出后7天内 地点：招标人指定地点 |
| 14 | 25.1 | 合同履约保 证 金 | 合同总额的5% |
| 15 |  | 考察 | 招标人将视情况对预入围单位进行考察，考察费用由招标人自行负责。 |
| 16 |  | 交货地点及 时 间 | 地点：招标人指定的地点 时间：合同签订之日起15天内到货。 |

一、总  则

1.招标范围

1.1本次招标人见前附表第1项。

1.2本次招标项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.合格的投标单位

2.1合格的投标单位资格详见前附表第5项。

2.2投标单位应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.投标费用

投标单位应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。招标文件一律不退还。

二、招标文件

4.招标文件的内容

4.1招标文件的组成。

4.1.1第一章 招标公告。

4.1.2第二章 招标须知。

4.1.3第三章 合同文本。

4.1.4第四章 招标内容及技术要求。

4.1.5第五章 投标文件格式。

4.2投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件要求提供的招标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

5.招标文件的答疑

5.1投标单位对招标文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清内容在招标公告发布之日起五个工作日内用书面形式告知招标人，应有法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字，加盖投标单位公章和注明日期。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5.2投标单位若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目招标的供应商将被视为完全认同该招标文件，招标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

6.招标文件的修改

招标人对已发出的招标文件需进行必要澄清或者修改的，则在发布过招标公告的网站发布更正公告以此来通知投标单位。该澄清或者修改的内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标单位起约束作用。如因受招标文件的修改而影响投标文件提交截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

三、投标文件的编制

7.投标文件的组成

投标文件由价格部分、资格技术部分二方面组成：

7.1价格部分格式：

7.1.1价格部分封面

7.1.2价格部分目录

7.1.3▲投标函(附件一)；

7.1.4▲报价一览表（附件二）；

7.2资格、技术部分格式：

7.2.1资格技术部分封面；

7.2.2资格技术部分目录；

7.2.3▲有效的企业营业执照副本（加盖公章）；

7.2.4▲法定代表人（或企业负责人）的身份证明（投标单位的代表若非法定代表人（或企业负责人）的须提交法定代表人（或企业负责人）授权书）（附件四）；

7.2.5▲投标产品检测报告证书的复印件；投标产品广电总局入网许可证复印件；

投标人质量保证体系认证证书复印件（加盖单位公章）；

7.2.6▲投标单位情况表（附件五）；

7.2.7▲技术服务规格偏离表(附件六)；

7.2.8 2016年以来在广播电视台（包括数字电视公司）完成的业绩，提供合同（或入围通知书和订单）复印件（加盖公章），同时提供业主联系电话；

7.2.9▲原厂商质保期（至少三年）承诺书（加盖公章）；

7.2.10详细的使用保障和培训计划（加盖公章）；

7.2.11详细的售后服务承诺书（加盖公章）；

7.2.12其他优惠承诺（加盖公章）；

7.2.13投标人认为有必要提供的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备条款，缺少将作无效标处理。

8.招标报价

8.1招标货物总数量详见第四章招标内容及技术要求（结算时以实际供应数量为准），价格包括货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格、技术培训和售后服务等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

8.2投标单位须按报价一览表（附件二）、报价明细表（附件三）的内容要求填写完整。

8.3最低报价不能作为成交的保证。

9.招标投标文件的语言及货币

9.1招标文件和与招标有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

9.2投标报价采用的币种为人民币。

10.投标有效期

10.1投标有效期见前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

10.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标单位提出延长投标有效期的要求，投标单位应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标单位可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收招标保证金。同意延期的投标单位应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本招标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

11.投标保证金

11.1投标单位应按前附表第9项规定提交投标保证金。

11.2未按上述要求提交投标保证金的投标将被视为无效。

11.3成交供应商的投标保证金在与招标人签订了供货合同并提交履约保证金后无息退还。

11.4未成交的投标单位的投标保证金将在公示结束无异议后无息退还。

11.5投标单位如有下列情况之一的，其投标保证金将不予退还。

11.5.1投标单位在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

11.5.2投标单位不接受对其投标报价算术性错误修正的；

11.5.3成交通知书发出后，成交供应商擅自修改或拒绝接受已经承诺的条款的；

11.5.4成交通知书发出后，成交供应商在招标文件规定的期限内拒交履约保证金或拒签合同的；

11.5.5投标单位相互串通投标，或者投标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的。

12.投标文件的签署

12.1投标单位应按本招标文件规定的内容编制投标文件。

12.2投标单位应填写全称，同时加盖单位公章。投标文件必须由法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标文件价格部分正本1份，副本4本，光盘（或U盘）1份，资格技术部分正本1份，副本4份，光盘（或U盘）1份。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.4投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封及标记

13.1投标文件应按以下方法装袋密封：

13.1.1价格部分密封袋内装正本1份，副本4份，光盘（或U盘）1份，封口处应有投标单位的公章，封皮上写明招标编号、招标项目名称，并注明“价格部分”字样；

13.1.2资格、技术部分密封袋内装正本1份，副本4份，光盘（或U盘）1份，封口处应有投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称，并注明“资格、技术部分”字样；

13.1.3按本须知13.1.1和13.1.2分别装袋密封的价格部分和资格、技术部分再装入同一个密封袋内，封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标单位名称、地址，并注明“招标时启封”字样。

13.2如果投标单位未按上述要求密封和加注标记，导致投标文件的误投和提前启封及产生相应后果，由投标单位自负。

13.3投标文件提交截止时间及地点见前附表第11项，投标文件应面交，在本须知规定的投标文件提交截止时间以后送达的投标文件，将被招标人拒收。

14.投标文件的修改和撤回

14.1 投标单位在招标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.2招标截止时间后投标单位不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

五、招标评审要点

15.招标

15.1招标人按前附表第12项规定的时间和地点进行招标。招标会议由余姚市广播电视台主持，招标人及有关方面代表参加。

15.2投标单位的法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人应随带本人身份证（原件）准时参加招标会议，否则视为自动弃权。

15.3开标时由投标单位或其推选代表查验投标文件密封情况，确认无误后由招标工作人员当众拆封，投标人做好记录。

16.评审

16.1评标小组：

招标人根据招标产品特点依法组建评标小组，评标小组由招标人代表、技术、经济和其他有关方面的专家组成。成员人数为五（含）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评标原则：

16.2.1公平、公正地对待所有合格的投标单位；

16.2.2遵守《中华人民共和国政府招标法》等有关规定；

16.2.3评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

16.3凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标：

16.3.1不具备招标文件中规定资格要求的；

16.3.2在招标过程中，投标单位有企图影响招标小组成员行为的；

16.3.3评标小组认定投标价格明显不合理或低于成本价的；

16.3.4评标小组认定有其他严重违法情况的；

16.3.5应交未交投标保证金的；

16.3.6未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

16.3.7未提供带▲的有关资料；

16.3.8未满足招标文件技术指标最低要求的；

16.3.9最终投标报价超过预算价的；

16.3.10投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的；

16.3.11投标人承诺质保期少于叁年的；

16.3.12不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

16.4在评标中，出现下列情形之一的应予以废标：

16.4.1对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

16.4.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

16.4.3投标单位的最终总报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

16.4.4因重大变故，招标任务取消的。

16.5招标程序：

16.5.1对投标文件的初审：

16.5.1.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全及投标保证金是否提交。

16.5.1.2评标时，投标文件中开标一览表与报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

16.5.1.2.1开标一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.5.1.2.2报价明细表的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

16.5.1.2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

16.5.1.2.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

16.5.1.2.5投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

16.5.1.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

16.5.1.4评标小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠招标后的任何外来证明。

16.5.2.投标文件的澄清：

16.5.2.1评标小组有权就投标文件中含混之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标人通知的时间、地点派员进行答疑和澄清；

16.5.2.2必要时评标小组可要求投标单位就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标单位的法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人的签字，并作为投标文件的一部分；

16.5.2.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标单位无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经招标小组半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，不进入下一阶段的招标。

16.5.3投标文件的评审:

16. 5.3.1评标严格按照招标文件的要求和条件，以公正、公平、效益的原则进行；

16.5.3.2招标过程中如发现有舞弊情况，由评标小组集体讨论，予以认定。

16.5.4招标方式变更：

评标小组在招标过程中发现符合项目资格条件的投标单位不足3家时，经市招管办批准，可继续按照“三公”原则，重新选择合适的方式进行招标。

16.5.5成交条件：

16.5.5.1投标文件符合招标文件要求；

16.5.5.2价格、技术资格证明材料等总得分前两名的投标单位为预成交供应商; 得分相同时，以总报价低者优先，当得分且报价都相同时,则由招标人抽签决定。

17.招标过程保密

17.1招标之后，直到授予投标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及授标意向等情况，均不得向投标单位或其他无关人员透露。

17.2 在招标期间，投标单位企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

18.定标

价格、技术资格证明材料等总得分前两名的投标单位为预成交供应商; 得分相同时，以总报价低者优先，当得分且报价都相同时，则由招标人抽签决定。

19.评标报告

19.1招标小组应向招标人提交评标报告。

19.2评标报告内容包括评标办法和过程（开标记录、评标内容、过程和结果，询标澄清纪要等），投标单位的优劣对比分析，评审结果和基本结论，存在问题和不同意见，并向招标人按规定推荐两名预成交供应商（预成交供应商优劣对比和存在问题，其他建议等）。

19.3招标小组向招标人提交的招标报告，应根据评审细则和过程由招标小组起草，按少数服从多数的原则通过。招标小组全体成员应在招标报告上签字认可，招标小组成员如有保留意见，可以在评标报告中阐明。

20.公示

20.1预成交供应商确定后，招标人应在发布过招标公告的网站上公示2个工作日，公示期结束，无异议的，发出有市广播电视台盖章的《成交通知书》。

20.2在入围（成交）候选人中 ，如有供应商放弃或被取消入围（成交）资格的，不再递补其他供应商。

20.3 放弃或因违反相关法律、法规、政策规定被取消中标（成交）资格的供应商，其投标保证金不予退还，还将拒绝其参加该项目重新组织的招标活动（不可抗力等客观原因放弃的除外），并可将有关情况上报市招管办备案。

20.4供货单位选择

招标人根据实际需要、入围供应商的报价、售后服务等情况，由台招投标领导小组集体综合考虑做出供货需求决定。

六、招标评审细则

21.招标办法

21.1本项目采用“综合评分法”：在满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件的资格证明材料部分、技术部分、价格部分进行综合评审，最终得出各投标单位的综合评分并按自高向低次序排出评标结果排序，以得分高者为中标候选供应商。

22. 评审细则

根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标单位的投标文件中的技术、资格证明材料、价格等内容进行评分，最终得出该投标单位的总分；按评分自高向低次序排出评标结果排序。得分相同时，以总报价低者优先，如得分和报价都相同时，则由招标人抽签决定。

22.1评标得分分布：

评标总分为100分，其中价格部分55分，资格技术部分45分。

22.2根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术评议。

22.3综合评分主要因素是报价、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件相应程度，评审时评标小组各成员应当独立对每个有效投标单位的投标文件进行打分，然后汇总每个投标单位每项评分因素的得分。

22.4评审办法：

由评标小组对各投标单位的投标文件进行审阅，然后对投标单位进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

22.4.1技术和资格部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件技术和资格证明材料部分的平均得分（所有分值保留两位小数）。

22.4.2最终投标报价部分的评审，先由评标小组对各投标单位的分项报价进行分析。审查最终投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算（分值保留两位小数）。投标报价=每公里-5线报价金额*0.35+每公里-7线报价金额*0.30+每公里-9线报价金额*0.30

22.4.3最终得分与成交供应商的确定：

22.4.3.1各投标单位最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋资格技术部分得分；

22.4.3.2各投标单位的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标单位的投标文件进行评审，评出得分前两名的投标单位为预成交供应商。

22.5例外处理

22.5.1招标截止时间后，出现只有2家或以下投标单位，本次招标程序终止，除招标任务取消外，招标人将重新组织招标或依法采取其他方式组织招标。

22.5.2 招标开始后，出现实质响应招标要求的有效投标单位只有2家或2家以下，本次招标程序终止，除招标任务取消外，招标人将重新组织招标或依法采取其他方式组织招标。

22.6评审标准

一、评标原则和办法

1、公平、公正的对待所有投标人

2、本项目评标方法为综合评分法；

（1）、评标委员会按照“公正、科学、严谨”的原则，从价格、技术、商务等各方面按评分方法进行综合打分；

（2）、对评标委员会的综合打分，采用记名方式，取算术平均值作为最终评定分；

（3）、所有最后分值保留小数点后两位，小数点后三位按四舍五入处理。

（4）、评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

二、综合评分法的评分标准和细则：

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 55分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×55，四舍五入，保留两位小数。 |
| 资格 技术 部分 | 45分 | 公司规模（3分）。优得3分；良好得2分；其他不得分。 |
|  |  | 2016年以来在广播电视台（包括数字电视公司）完成的业绩（8分）。评委集体比较打分，优得6-8分；良好得3-5分；其他0-2分。 |
|  |  | 投标人完全符合招标文件技术部分所列货物技术性能要求，并对所投产品和投标企业有详细的描述（16分）。优得12-16分；良好得7-11分；其他0-6分。 |
|  |  | 投标产品样品评价：根据所带样品酌情打分，最高10分。 |
|  |  | 根据投标书中所介绍对本企业的制造设备、生产工艺描述，评委根据优良情况酌情打分，最高6分。 |
|  |  | 其他优惠承诺：根据投标人给予的有利于采购人的实质性优惠承诺酌情打分，最高2分。 |

七、合同的授予

23.成交通知

23.1成交公示期结束无异议后，招标人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2当成交供应商按约定向招标人提交履约保证金，签订政府招标合同后，招标人将无息退还其招标保证金。

23.3成交通知书作为合同的组成部分。

23.4未成交供应商的招标保证金在发出成交通知书后无息退还（详询：0574-58129127）。

24.签订合同

24.1成交通知书发出后7天内，成交供应商须派法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人前往招标须知前附表第15项约定的时间、地点与招标人签订政府采购合同。

24.2招标文件，成交供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.3合同的变更：招标人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的最终招标报价为最高限价。（追加额度不超过中标价的10%）。

25.履约保证金

25.1成交供应商应在合同特殊条款约定的时限内，向招标人提交合同价5％的履约保证金后，与招标人签订合同。

25.2成交供应商如未按第24.1及25.1条的约定办理，招标人有权撤销其成交资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，招标人可另选排名次位的投标单位作为成交供应商。

25.3履约保证金的形式为银行转帐支票或银行汇票。

25.4如成交供应商（出卖人）未按合同履约，招标人（买受人）有权从履约保证金中扣除违约金。

25.5如履约保证金不足以扣除违约金的，招标人（买受人）有权追偿。

25.6履约保证金在合同履约后无息退还。

第三章  合同文本

合同将由余姚市广播电视台（以下简称甲方）与经评审最终确定的入围单位（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为合同条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，甲方将视作认同。

需方（甲方）：余姚市广播电视台

地址：浙江省余姚市谭家岭东路29-1号                  邮编：315400

电话：                                               传真：

联系人：

供方（乙方）：

地址：                                                邮编：

电话：                                                传真：

联系人：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，经过充分沟通和协商，对合同各有关条款所涉及之内容意思表示一致，签订本合同以昭信守。

根据 “余姚市数字电视常规器材和设备统一采购          （项目名称）”(招标编号：YYGD-2019-01)的招标文件、                （入围单位）的投标文件以及该项目的入围通知书，甲乙双方经协商，签订    年   月   日至    年    月    日止的入围协议。协议有效期内乙方向甲方或甲方指定单位提供入围产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条、甲方授予乙方余姚市数字电视常规器材和设备统一采购          （项目名称）协议供货入围资格。乙方保证按照本项目入围协议、招标文件、生产厂商的投标文件向甲方或甲方指定的单位提供合格的货物和服务。

第二条、甲方授予乙方入围协议供货的货物名称及价格清单如下

| 序号 | 采购产品名称 | 型号、规格 | 入围指导价（每公里/元） |
| --- | --- | --- | --- |

# 第三条、付款方式

| 序号 | 付 款 阶 段 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一期付款：乙方完成所有设备的到货（运至采购人指定地点），由甲方组织清点验货结束，并出具货物验收报告后三个月； | 90% |
| 2 | 第二期付款（质保金）：出具货物验收报告后一年，无质量问题。 | 10% |

第四条：供货合同签订原则

1、甲方有权根据本协议就具体供货需求在入围单位名单中选择乙方作为供货单位；

2、如乙方被选定为供货单位，应及时与用户签订供货合同，供货合同中的相应条款如付款方式、供货期、质保期、售后服务、产品质量等均由乙方与用户参考入围协议、乙方投标文件中的相应承诺共同商议确定。但如用户要求按入围协议及乙方投标承诺中的条款、价格签订供货合同，乙方不得拒绝，否则按乙方违约处理。

3、以开标前日上海期货市场铜价为基准价（3000元为计量单位）。铜价每 浮动3000元/吨，中标单位对应上下浮动3%，不足3000元/吨的部分，不予调整。

第五条：质量标准和要求

乙方承诺本协议中所供的货物是按余姚市广播电视台入围通知书及招标文件中规定的技术规范、经检测的产品要求组织生产的，产品质量和技术符合国家、地方及行业相关标准，如发现有质量问题，一切由此产生的费用有卖方负责。

第六条：双方的权利

1、乙方保证对其出售的产品享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的产品上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的产品没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该产品构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条：争议的解决

在入围协议执行过程中，如甲乙双方对协议执行有争议，争议各方应友好协商解决。如协商不成，则各方同意应将争议依法提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

第八条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方在下列情况下有权向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

（1）合同执行过程中发现乙方以虚假资料参加投标以取得中标机会；

（2）乙方在经营活动中出现重大违法违规行为；

（3）乙方提供的产品不符合国家及行业相关标准及其它相关规定；

（4）乙方无故不按协议承诺价格进行供货，以及未兑现投标中承诺的售后服务内容；

（5）如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行协议规定的任何义务，则甲方有权取消其入围资格。

（6）若乙方提供的货物和投标文件中所承诺的规格、数量、型号、质量等不相符合（协议中另有约定的除外），则甲方有权取消其入围资格。

（7）违反本协议中规定或承诺的其他情形。

甲方在提出中止协议的同时，有权取消该供货商入围资格。

2、如果乙方在履行协议过程中有不正当行为或未能履行协议内容，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国合同法》的规定由有关部门追究其法律责任。

第九条：其他

1、如果乙方丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方采取补救措施的权利。

2、乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。

第十条：协议生效

1、下列文件与本协议具有同等法律效力：

- 甲方招标文件；

- 乙方投标文件；

- 入围通知书；

- 询标纪要。

如上述文件与本协议有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本协议一式陆份，甲、乙双方各叁份。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）：                法定代表人或受委托人（签字）：

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

签约时间：2019年  月  日

签约地点：

第四章 招标内容及技术要求

一、招标内容

| 标段 | 规格型号 | 编织网 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | SYWV-75-5 | 单护套 | 公里 |
| 二 | SYWV-75-7 | 单护套 | 公里 |
| 三 | SYWV-75-9 | 单护套 | 公里 |

二、 现场送样要求

| 类目 | SYWV-75-5 | SYWV-75-7 | SYWV-75-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 单护套 | 单护套 | 单护套 |
| 数量 | 提供不少于1m | 提供不少于1m | 提供不少于1m |
| 备注 | 要求进行分层剥切，能直观看出内部结构与材质；投标方在提供样品时需与实际出产情况相符，一旦中标将作为今后到货验收参考样本 |

三、 技术规范

- 概述

1、本技术规范未规定的其它技术要求应不劣于中国国家标准、通信行业标准、广电行业标准的要求。

2、本技术规范书未标明日期的中国国家标准、通信行业标准、广电行业标准均使用最新版本（截至到发标日）。

3、投标方必须对本技术规范书的每一条款做出明确答复，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

4、投标方至少应提供包括以下内容的技术文件：

4.1、同轴电缆制造厂家的名称和同轴电缆制造地点。

4.2、同轴电缆的技术标准、生产工艺、制造方法、检测设备及质量保证措施。

4.3、各种规格电缆结构尺寸及误差范围，包括以下几个部分：截面图及各部分的详细尺寸。

4.4、各种电缆编织线标称直径及生产用的编织角、编织密度、填充系数

4.5、同轴电缆所用主要原材料（包括但不限于内导体、内外护套、物理发泡绝缘体、铝塑复合膜及编织网材料）的技术标准、生产厂家、产地。必须报出针对本次入围选型所采用的原材料，不可同时列出两种同类材料或不同产地待选。

4.6、投标产品的电性能指标（5—1000MHZ）：测试项目见GY/T135-1998表3《电缆的电气性能》。

4.7、投标产品气候及机械耐久性能。

4.8、同轴电缆使用寿命应≧25年，投标方应说明保证同轴电缆寿命的有关技术措施。

4.9、权威机构鉴定测试报告。

4.10、投标产品必须参与由甲方组织的测试检验。

4.11、投标方需要说明的其它事宜。

5、同轴电缆使用经验

类似规模成功案例项目建设业绩一览表（2015年至今在广电行业的业绩），随带合同原件（入围通知书及订单）

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 合同金额 | 签约日期 | 客户名称、联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中的业绩需附合同复印件，复印件主要包含首页、盖章页及合同金额。本表中的成功案例仅指广电系统（包括数字电视公司）的业绩。

（2）电缆规格：

1、SYWV-75-5（单护套），护套上印有用户指定标志、型号、米标、生产单位、生产日期等。

2、SYWV-75-7（单护套），护套上印有用户指定标志、型号、米标、生产单位、生产日期等。

3、SYWV-75-9（单护套），护套上印有用户指定标志、型号、米标、生产单位、生产日期等。

（3）技术要求：

1、生产的物理发泡聚乙烯同轴电缆其性能必须满足GY/T135-1998广电总局1类同轴电缆标准。

2、聚乙烯物理发泡设备为国际先进设备。

3、内导体材料：采用表面未氧化的单根纯圆铜线。

4、电缆结构要求:（统一各厂家结构尺寸以便和电缆连接头相配）

| 型号 项目 | SYWV-75-5（单护套） | SYWV-75-7（单护套） | SYWV-75-9（单护套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 内导体直径mm | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 |
| 绝缘体直径mm | 4.80±0.10 | 7.25±0.25 | 9.00±0.25 |
| 外导体直径mm | 5.80±0.10 | ∕ | ∕ |
| 外护套厚度mm | 1.00±0.10 | ≥0.85 | ≥0.90 |
| 外护套外径mm | 7.50±0.10 | 10.3±0.3 | 12.3±0.3 |
| 单面自粘铝塑膜mm | 0.065±0.005 |
| 搭按宽度mm | 5 | 5 | 5.5 |
| 镀锡丝直径mm | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| 编织网股数 | 96 | 96 | 96 |
| 编网角 | ≤45° | ≤45° | ≤45° |
| 填充系数 | 编织角规定：编织镀锡丝与电缆径向方向的夹角≥0.5 |

5、对于SYWV-75-5单护套同轴电缆需具备以下技术要求：

| SYWV-75-5单护套同轴电缆 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 内导体外径 | mm | 1.00 |
| 2 | 绝缘外径 | mm | 4.80 |
| 3 | 外导体直径 | mm | 5.80 |
| 4 | 电缆外径 | mm | 7.50 |
| 5 | 绝缘电阻 | MΩ·㎞ | ≥5000（500V直流，20℃） |
| 6 | 特性阻抗 | Ω | 75.0±3.0 |
| 7 | 衰减常数 | dB/100m | 5MHz≤2.0 |
|  |  |  | 50MHz≤4.7 |
|  |  |  | 200MHz≤9.0 |
|  |  |  | 550MHz≤15.8 |
|  |  |  | 800MHz≤19.0 |
|  |  |  | 1000MHz≤22.0 |
|  |  |  | 1800MHz≤31.8 |
|  |  |  | 2100MHz≤35.0 |
|  |  |  | 2500MHz≤39.5 |
|  |  |  | 2800MHz≤45.0 |
| 8 | 回波损耗 | dB | ≥20 |
| 9 | 标志 | — | 型号、生产单位齐全，字迹清晰 |
| 10 | 屏蔽效能 | dB | 5MHz≥85 |
|  |  |  | 50MHz≥85 |
|  |  |  | 200MHz≥90 |
|  |  |  | 500MHz≥90 |
|  |  |  | 800MHz≥90 |
|  |  |  | 1000MHz≥90 |
|  |  |  | 1800MHz≥100 |
|  |  |  | 2100MHz≥100 |
|  |  |  | 2500MHz≥100 |
|  |  |  | 2800MHz≥100 |
| 11 | 缆芯介电强度 | kV | ≥1.0（40~60Hz，1min） |
| 12 | 护套介电强度 | kV | ≥3.0（浸水1h，40~60Hz） |
| 13 | 高温实验80±2℃,168h | — | 绝缘和护套材料无机械损伤 |
| 14 | 低温实验﹣25±3℃,20h | — | 绝缘和护套材料无机械损伤 |

6、对于SYWV-75-7单护套同轴电缆需具备以下技术要求：

| SYWV-75-7单护套同轴电缆 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 内导体外径 | mm | 1.66±0.02 |
| 2 | 绝缘外径 | mm | 7.25±0.25 |
| 3 | 护套厚度 | mm | ≥0.85 |
| 4 | 电缆外径 | mm | 10.3±0.3 |
| 5 | 绝缘电阻 | MΩ·㎞ | ≥5000（500V直流，20℃） |
| 6 | 特性阻抗 | Ω | 75.0±2.5 |
| 7 | 衰减常数 | dB/100m | 5MHz≤1.5（Ⅱ类）/1.3（Ⅰ类） |
|  |  |  | 50MHz≤3.2（Ⅱ类）/3.0（Ⅰ类） |
|  |  |  | 200MHz≤6.4（Ⅱ类）/5.8（Ⅰ类） |
|  |  |  | 550MHz≤10.7（Ⅱ类）/10.3（Ⅰ类） |
|  |  |  | 800MHz≤13.3（Ⅱ类）/12.8（Ⅰ类） |
|  |  |  | 1000MHz≤15.1（Ⅱ类）/14.4（Ⅰ类） |
| 8 | 回波损耗 | dB | ≥20（Ⅱ类）/22（Ⅰ类）（300MHz及以下） |
|  |  |  | ≥18（Ⅱ类）/20（Ⅰ类）（300MHz以上） |
| 9 | 标志 | — | 型号、生产单位齐全，字迹清晰 |
| 10 | 屏蔽效能 | dB | 5MHz≥60 |
|  |  |  | 50MHz≥60 |
|  |  |  | 200MHz≥70 |
|  |  |  | 500MHz≥70 |
|  |  |  | 800MHz≥70 |
|  |  |  | 1000MHz≥70 |
| 11 | 缆芯介电强度 | kV | ≥1.0（40~60Hz，1min） |
| 12 | 护套介电强度 | kV | ≥3.0（浸水1h，40~60Hz） |
| 13 | 高温实验80±2℃,168h | — | 绝缘和护套材料无机械损伤 |
| 14 | 低温实验﹣25±3℃,20h | — | 绝缘和护套材料无机械损伤 |

7、对于SYWV-75-9单护套同轴电缆需具备以下技术要求：

| SYWV-75-9单护套同轴电缆 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 内导体外径 | mm | 2.15±0.03 |
| 2 | 绝缘外径 | mm | 9.00±0.25 |
| 3 | 护套厚度 | mm | ≥0.90 |
| 4 | 电缆外径 | mm | 12.3±0.3 |
| 5 | 绝缘电阻 | MΩ·㎞ | ≥5000（500V直流，20℃） |
| 6 | 特性阻抗 | Ω | 75.0±2.5 |
| 7 | 衰减常数 | dB/100m | 5MHz≤1.2（Ⅱ类）/1.0（Ⅰ类） |
|  |  |  | 50MHz≤2.4（Ⅱ类）/2.3（Ⅰ类） |
|  |  |  | 200MHz≤5.0（Ⅱ类）/4.5（Ⅰ类） |
|  |  |  | 550MHz≤8.5（Ⅱ类）/8.0（Ⅰ类） |
|  |  |  | 800MHz≤10.4（Ⅱ类）/9.9（Ⅰ类） |
|  |  |  | 1000MHz≤11.9（Ⅱ类）/11.3（Ⅰ类） |
| 8 | 回波损耗 | dB | ≥20（Ⅱ类）/22（Ⅰ类）（300MHz及以下） |
|  |  |  | ≥18（Ⅱ类）/20（Ⅰ类）（300MHz以上） |
| 9 | 标志 | — | 型号、生产单位齐全，字迹清晰 |
| 10 | 屏蔽效能 | dB | 5MHz≥60 |
|  |  |  | 50MHz≥60 |
|  |  |  | 200MHz≥70 |
|  |  |  | 500MHz≥70 |
|  |  |  | 800MHz≥70 |
|  |  |  | 1000MHz≥70 |
| 11 | 缆芯介电强度 | kV | ≥1.0（40~60Hz，1min） |
| 12 | 护套介电强度 | kV | ≥2.0（浸水1h，40~60Hz） |
| 13 | 高温实验80±2℃,168h | — | 绝缘和护套材料无机械损伤 |
| 14 | 低温实验﹣25±3℃,20h | — | 绝缘和护套材料无机械损伤 |

8、护套材料要求：

单护套材料外套为国内外知名品牌的高密度PVC全新料。其材料密度及厚度必须符合招标方要求。

9、电缆包装：每捆电缆两头均需套用防水堵头，电缆外层采用防水塑料膜包扎紧密并安全可靠包装。

注:以开标前日上海期货市场铜价为基准价（3000元为计量单位）。铜价每 浮动3000元/吨，中标单位对应上下浮动3%，不足3000元/吨的部分，不予调整。

第五章 投标文件格式

价格部分封面

投标文件（价格部分）

（注明正本或副本）

项目编号:

项目名称：

投标单位：

二○一  年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 开标一览表 | 附件二 |
| 3 | 报价明细表 | 附件三 |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

附件一

投  标  函

：

（投标单位全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对           项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份，光盘（或U盘）1份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标单位双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方保证在合同签订日起 25天内将货物备齐，并根据买受人的要求按需供货。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、宁波市财政局及余姚市财政局限制参加政府采购活动。

9、投标文件自投标截止之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

★注：若不提供此函，做无效投标处理。

附件二

开标一览表

投标单位名称：                  采购编号：             报价单位：人民币元

| 序列 | 规格型号 | 编织网 | 报价（每公里/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | SYWV-75-5 | 单护套 |  |
| 二 | SYWV-75-7 | 单护套 |  |
| 三 | SYWV-75-9 | 单护套 |  |
| 投标报价 | 注：计算公式为（一）*0.35+（二）*0.30+（三）*0.30 |

★以开标前日上海期货市场铜价为基准价（3000元为计量单位）。铜价每浮动3000元/吨，中标单位对应上下浮动3%，不足3000元/吨的部分，不予调整。

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的单价，同时包括技术服务费、设备材料费、税金、人工费、技术培训费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性相应招标文件。

投标单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

资格技术部分封面

投标文件（资格技术部分）

（注明正本或副本）

项目编号:

项目名称：

投标单位：

二○一  年  月  日

二、资格、技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | 加盖公章的复印件，原件随带备查 |
| 2 | 法定代表人（或企业负责人）的身份证明 和法定代表人（或企业负责人）授权书 | 附件四-1, 附件四-2 |
| 3 | 投标产品检测报告证书的复印件；投标产品广电总局入网许可证复印件；投标人质量保证体系认证证书复印件 | 加盖单位公章 |
| 4 | 投标单位情况表 | 附件五 |
| 5 | 技术服务规格偏离表 | 附件六 |
| 6 | 2015年以来在广播电视台（包括数字电视公司）完成的业绩，提供合同（或入围通知书和订单）复印件（加盖公章），同时提供业主联系电话 | 加盖公章的合同复印件，原件随带备查，提供业主联系电话 |
| 7 | 原厂质保期承诺书 | 加盖公章 |
| 8 | 详细的使用保障和培训计划 | 加盖公章 |
| 9 | 详细的售后服务承诺书 | 加盖公章 |
| 10 | 其他优惠承诺 | 加盖公章 |
| 11 | 投标人认为有必要提供的其他资料。 |  |

附件四—1

法定代表人（或企业负责人）

身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（或企业负责人），特此证明。

单位全称（盖章）

年    月    日

附注：法定代表人（或企业负责人）身份证号码：

联系电话：

附件四-2

法定代表人（或企业负责人）授权书

（投标单位全称）法定代表人（或企业负责人）

授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的                  项目       （招标编号）招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

投标单位（公章）：

法定代表人（或企业负责人）（签字）：

二○一  年  月  日

附：

委托代理人姓名（签字）：

职    务：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

移动电话：

附件四-3

制造商出具的授权函

：

我们                （制造商名称）是按            （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                  （制造商地址）。兹指派按                （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授权              （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜，具有替换或撤销的全权。

兹确认                    （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年    月    日签署本文件，              （贸易公司名称）于     年    月    日接受本文件，以此为证。

贸易公司名称(公章)：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

出具授权书的制造商名称（公章）：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

附件五

投标单位情况表

投标单位（公章）：    填表日期：

| 单位名称 |  | 代 码 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 法定代表人（或企业负责人）或委托代理人 |  | 职务 |  |
| 单位简历 及 机 构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 生 产 工 人 人 工程技术人员 人 | 上 一年主要经济指标 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 实现利润 | 万元 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 主要产品 | 1 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  | 2 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生 产 性 | 万元 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  | 4 |
|  | 占地面积 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  | 5 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 7 |
| 主要产品情 况 | 产品 名称 | 型 号 | 上年产值 | 产品技术 先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何级 何种奖励 | 主要用户名称 |

附件六  技术服务规格偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 产品信号 | 投标人偏离度 |
| --- | --- |
|  | 无偏离 | 部分偏离 | 完全偏离 | 说明 |
| -5线 |  |  |  |  |
| -7线 |  |  |  |  |
| -9线 |  |  |  |  |

备注：在对应的空格处打√

单位全称（盖章）

授权代表人（签字）