# 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

# 集中采购部二〇一九年度第三十批总包配送物资招标

# （电缆、箱变、开关柜、无功补偿、塔筒、法兰）

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1．招标条件

招标人：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：国家电力投资集团有限公司下属各项目单位

立项情况：已立项

项目资金来源：已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：详见招标范围。

建设规模：详见招标范围。

项目整体进度：详见招标范围。

2.2 招标范围

| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 数量 | 技术规格 | 交货期 | 招标文件价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CGZB-2019-002-030-001 | 国家电投黄河公司多晶硅工艺系统优化改进（技改）项目电气电缆 | 173634米 | 国家电投黄河公司多晶硅工艺系统优化改进（技改）项目电气电缆，详见招标文件。 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1500 |
| 2 | CGZB-2019-002-030-002 | 国家电投集团广西灵川海洋1#一期50MW风电场工程动力电缆 | 3840米 | 电力电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV 3×300+1×150 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 500 |
| 3 | CGZB-2019-002-030-003 | 国家电投东方能源张北中泉100MW风电场工程35kV箱式电站（华式） | 24台 | 21台5MVA，1台3.3MVA，1台2.75MVA。 3台户外35kV电流互感器和3台户外35kV电压互感器及对应的设备支架；详见招标文件。 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1500 |
| 4 | CGZB-2019-002-030-004 | 国家电投集团广西灵川海洋1#一期50MW风电场工程35kV箱式电站(华式) | 16台 | 10台35kV华式箱变3520kVA,6台35kV华式箱变3520 kVA以及配件；详见招标文件。 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1000 |
| 5 | CGZB-2019-002-030-005 | 国家电投五凌电力湖南新田舍子源50MW风电场工程35kV箱式变电站（华式） | 19台 | 19台35kV华式箱变3000kVA及配件；详见招标文件。 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1000 |
| 6 | CGZB-2019-002-030-006 | 国家电投工程公司山东新能源阳信四户王50MW风电场工程35kV开关柜 | 6面 | 35kV主变进线柜、35kV母线电压互感器柜、35kV接地变兼站用变柜、35kV集电线路出线柜、35kV动态无功补偿柜、35kV共箱母线及附件、固定金具、穿墙套管等。详见招标文件。 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 500 |
| 7 | CGZB-2019-002-030-007 | 国家电投工程公司山东新能源阳信四户王50MW风电场工程35kV无功补偿装置 | 1套 | 1套，输出容量感性12Mvar～容性12Mvar，降压式、水冷 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 500 |
| 8 | CGZB-2019-002-030-008 | 国家电投集团广西灵川海洋1#一期50MW风电场工程35kV无功补偿装置 | 1套 | 35kV静止型动态无功补偿装置1套。动态无功补偿装置其基波无功补偿容量为-19Mvar（感性）~19Mvar（容性）。 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 500 |
| 9 | CGZB-2019-002-030-009 | 国家电投东方能源张北中泉风电场100MW工程塔筒 | 23套 | 4.5MW塔筒21套，3.0MW塔筒1套，2.5MW塔筒1套，包含塔筒制作、塔筒法兰及附属部件，不含塔筒筒体钢板，详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 2000 |
| 10 | CGZB-2019-002-030-010 | 国家电投国核院苏家屯姚千6MW分散式风电场工程塔筒 | 3套 | 3套UP2000-115-TC100m机型配套塔筒设备包含塔筒制作、塔筒法兰、塔筒钢板及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1000 |
| 11 | CGZB-2019-002-030-011 | 国家电投国核院吴起绿动新能源王洼子50MW风电场工程塔筒 | 25套 | 25套SE14125-90米机型配套塔筒设备，包含塔筒制作、塔筒法兰、塔筒钢板及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 2000 |
| 12 | CGZB-2019-002-030-012 | 国家电投国核院瓦房店驼山网源友好型99MW风电场工程塔筒 | 33套 | MySE3.0-135风力发电机组90m(S)，MySE3.2-145风力发电机组90m(S)配套塔筒设备，包含塔筒制作、塔筒法兰、塔筒钢板及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 2000 |
| 13 | CGZB-2019-002-030-013 | 国家电投五凌电力湖南新田舍子源50MW风电场工程塔筒 | 19套 | 19套远景EN-141/2.65机组（轮毂高度90m）配套塔筒，包含塔筒制作、塔筒法兰及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1500 |
| 14 | CGZB-2019-002-030-014 | 国家电投河南公司孟津小浪底镇50MW风电场工程塔筒 | 20套 | 20套SE-141/2.5机组（轮毂高度90m）配套塔筒，包含塔筒制作、塔筒法兰及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1500 |
| 15 | CGZB-2019-002-030-015 | 国家电投河南公司三门峡卢氏官坡44MW风电场工程塔筒 | 20套 | 20套WT-141/2.2（轮毂高度90m）配套塔筒，包含塔筒制作、塔筒法兰及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1500 |
| 16 | CGZB-2019-002-030-016 | 国家电投河南公司山西孝义市杜村25MW风电场工程塔筒 | 8套 | 3套MT-141/3.0和5套MT-141/3.2配套塔筒，包含塔筒制作、塔筒法兰及附属设备, 详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 1000 |
| 17 | CGZB-2019-002-030-017 | 国家电投湖北分公司潜江浩口87.5MW风电场工程塔筒 | 35套 | 35套中车WT2500D146H140机型（轮毂高度140m），配套塔筒制作，不包含塔筒法兰及附属设备，详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 2000 |
| 18 | CGZB-2019-002-030-018 | 国家电投湖北分公司潜江浩口87.5MW风电场工程塔筒法兰 | 35套 | 35套中车WT2500D146H140机型（轮毂高度140m），配套塔筒法兰及附属设备，详见招标文件技术部分 | 详见招标文件或根据工程项目实际需求 | 500 |

备注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3．投标人资格要求

3.1 基本资格要求

3.1.1 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

3.1.2 具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。对于必须通过强制性认证的产品需经过国家3C认证。

3.1.3 最近三年内没有发生骗取中标和严重违约等不良行为，在国家电力投资集团有限公司《供应商不良行为记录表》无不良记录。

3.1.4 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

3.1.5 具有良好的银行资信和商业信誉，经营状况良好。

3.1.6 投标人与招标人不存在现实的或潜在的利益冲突。

3.1.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。

3.1.8 不接受联合体投标。

3.1.9 国内产品或者国外品牌在国内制造的产品不接受代理。

3.2 专项资格要求

| 序号 | 标段名称 | 专项资格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家电投黄河公司多晶硅工艺系统优化改进（技改）项目电气电缆 | （1）投标人应提供近五年的与所招标型号相同/相近的电缆的型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。 （2）投标人近5年（截至开标日）在国内至少有2个项目的与所招标型号相同/相近的电缆电缆供货业绩，且该项目至少具有1年以上的商业运行经验；上述项目须提供相应的业绩证明文件（包括合同封面、主要参数页/设备供货清单页、签字页、运行证明文件等，否则视为无效业绩）。 |
| 2 | 国家电投集团广西灵川海洋1#一期50MW风电场工程动力电缆 | （1）投标人应提供近五年的与所招标型号相同/相近的电缆的型式试验报告，型式试验报告中电缆的截面不得小于本次招标电缆的截面，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具。 （2）投标人近5年（截至开标日）在国内至少有2个项目的与所招标型号相同/相近的电缆电缆供货业绩，且该项目至少具有1年以上的商业运行经验；上述项目须提供相应的业绩证明文件（包括合同封面、主要参数页/设备供货清单页、签字页、运行证明文件等，否则视为无效业绩）。 |
| 3 | 国家电投东方能源张北中泉100MW风电场工程35kV箱式电站（华式） | （1）投标人应为变压器设备制造厂家，有自己的制造加工厂地，注册资本金：5000万及以上。 （2）投标人应具有与所招标型号相同/相近的35kV箱式变压器的型式试验报告，报告中的主要参数应与本次招标的设备相一致，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具，须在投标文件中提供该报告的复印件（至少包含报告首页、试验项目和试验结论页、元器件配置页等,否则试验报告视同为无效）。 （3）投标人近5年（截至开标日）在国内至少有2个与招标产品相同/相近的新能源项目35kV箱式变压器供货业绩，并至少具有2年以上的商业运行经验,必须提供相应的运行证明文件（包括合同封面、主要参数页/设备供货清单页、有效签字页、设备运行证明等，否则视为无效业绩）。 （4）通过国家电力投资集团有限公司35kV组合式变压器（2500kVA及以上）合格供应商（2019年版）评审。 （5）投标人所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 |
| 4 | 国家电投集团广西灵川海洋1#一期50MW风电场工程35kV箱式电站(华式) | （1）投标人应为变压器设备制造厂家，有自己的制造加工厂地，注册资本金：5000万及以上。 （2）投标人应具有与所招标型号相同/相近的35kV箱式变压器的型式试验报告，报告中的主要参数应与本次招标的设备相一致，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具，须在投标文件中提供该报告的复印件（至少包含报告首页、试验项目和试验结论页、元器件配置页等,否则试验报告视同为无效）。 （3）投标人近5年（截至开标日）在国内至少有2个与招标产品相同/相近的新能源项目35kV箱式变压器供货业绩，并至少具有2年以上的商业运行经验,必须提供相应的运行证明文件（包括合同封面、主要参数页/设备供货清单页、有效签字页、设备运行证明等，否则视为无效业绩）。 （4）通过国家电力投资集团有限公司35kV组合式变压器（2500kVA及以上）合格供应商（2019年版）评审。 （5）投标人所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 |
| 5 | 国家电投五凌电力湖南新田舍子源50MW风电场工程35kV箱式变电站（华式） | （1）投标人应为变压器设备制造厂家，有自己的制造加工厂地，注册资本金：5000万及以上。 （2）投标人应具有与所招标型号相同/相近的35kV箱式变压器的型式试验报告，报告中的主要参数应与本次招标的设备相一致，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具，须在投标文件中提供该报告的复印件（至少包含报告首页、试验项目和试验结论页、元器件配置页等,否则试验报告视同为无效）。 （3）投标人近5年（截至开标日）在国内至少有2个与招标产品相同/相近的新能源项目35kV箱式变压器供货业绩，并至少具有2年以上的商业运行经验,必须提供相应的运行证明文件（包括合同封面、主要参数页/设备供货清单页、有效签字页、设备运行证明等，否则视为无效业绩）。 （4）通过国家电力投资集团有限公司35kV组合式变压器（2500kVA及以上）合格供应商（2019年版）评审。 （5）投标人所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 |
| 6 | 国家电投工程公司山东新能源阳信四户王50MW风电场工程35kV开关柜 | （1）投标人应为开关柜设备制造厂家，有自己的制造加工厂地，注册资本金：8000万及以上。 （2）投标人应具有与所招标型号相同/相近的40.5kV开关柜的整体型式试验报告（所投断路器型号需与柜体型式试验报告匹配），报告中的主要参数应满足本次招标设备的技术要求，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具，须在投标文件中提供该报告的复印件（至少包含报告首页、试验项目和试验结论页、元器件配置页等, 否则试验报告视同为无效）。 （3）通过国家电力投资集团有限公司35kV高压开关柜合格供应商（2019年版）评审。 （4）投标人近5年（截至开标日）应具有2个在国内与招标产品相同的/相近的40.5kV开关柜供货业绩，并至少具有2年以上的商业运行经验,必须提供相应开关柜的运行证明文件（包括合同主要参数及签字页复印件、用户使用证明、设备运行情况说明）。 （5）投标人所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人也应就其质量做出承诺，并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 |
| 7 | 国家电投工程公司山东新能源阳信四户王50MW风电场工程35kV无功补偿装置 | 投标人近5年（截至开标日）应在国内具有至少1个同类设备至少1年以上良好的运行业绩，以及1个容量不小于10Mvar的同类设备良好的运行业绩，并提供业绩证明材料，包括符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 8 | 国家电投集团广西灵川海洋1#一期50MW风电场工程35kV无功补偿装置 | 投标人近5年（截至开标日）应在国内具有至少1个同类设备至少1年以上良好的运行业绩，以及1个容量不小于10Mvar的同类设备良好的运行业绩，并提供业绩证明材料，包括符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 9 | 国家电投东方能源张北中泉风电场100兆瓦工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 10 | 国家电投国核院苏家屯姚千6MW分散式风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 11 | 国家电投国核院吴起绿动新能源王洼子50MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 12 | 国家电投瓦房店驼山网源友好型99MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 13 | 国家电投五凌电力湖南新田舍子源50MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 14 | 国家电投河南公司孟津小浪底镇50MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 15 | 国家电投河南公司三门峡卢氏官坡44MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 16 | 国家电投河南公司山西孝义市杜村25MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 17 | 国家电投湖北分公司潜江浩口87.5MW风电场工程塔筒 | 投标人近3年（截至开标日）必须具有单机容量2.0MW及以上塔筒（含基础环）50套的运行业绩，并提供符合业绩要求的合同复印件（合同封面、主要参数页、签字页）。 |
| 18 | 国家电投湖北分公司潜江浩口87.5MW风电场工程塔筒法兰 | 投标人必须已设计、制造和提供过与本工程项目招标标段相似的大直径筒状钢结构制作产品/风机塔筒配套法兰产品。 |

4．招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）在线发售，不接受来人现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2019年11月27日至2019年12月8日全天。

热线服务：上午8:30～11:30，下午13:30～18:00（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

在中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）进行以下操作：1.网员登录→2.搜索投标邀请函→3.查看投标邀请函详细内容→4.选择参与标段，在线填写《购买文件申请表》→5.支付招标文件费用。详见网站的帮助中心\网上操作说明\有关投标\购买招标文件。

（2）支付方式：银联在线支付。

（3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录网员专区，在 “文件购买订单”处，选择“已购文件”找到需要下载的招标项目点击“文件下载”。详见网站的帮助中心\网上操作说明\有关投标\下载招标文件。

5．招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请在中国电力设备信息网“网员专区→文件购买订单→已购文件→澄清提问”页面进行提交。

6．投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年12月16日16时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

届时招标代理机构将组织各投标人参加网上开标，请各代表提前进入开标大厅，参与开标。网上开标在国家电力投资集团采购管理系统网上开标大厅进行（具体操作事项见招标文件）。

6.2 电子招标投标交易平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7．发布公告的媒介

本公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）和中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）上公开发布。

8．联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

地    址：北京市海淀区海淀南路32号

邮    编：100080

联 系 人：李震

电    话：010-56995503

邮    箱：lizncepu@163.com

电子招投标系统技术支持

电    话：4008851616

（招标代理机构盖章）

二〇一九年十一月二十七日