霄云煤矿采煤机电缆技术规格书

编制：

检查：

审查：

审批意见：

2020年05月15日

采煤机电缆技术规格书

一、采煤机金属屏蔽编织加强型橡套软电缆

1、规格型号：MCPTB-S-1.9/3.3kV  3×50+1×35+6×6

2、长度：300米

3、使用条件：

（1）适用于额定电压1.9/3.3KV及以下采煤机用。

（2） 额定电压U0/U为1.9/3.3kV。

（3）电缆导体的长期允许工作温度为90℃。

（4）电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

（5）电缆的地线芯和控制线屏蔽层应良好接地。

（6）电缆可直接拖曳使用。

4、其他要求

（1）满足（MT 818[1].1-2009）有关采煤机电缆标准和要求。

（2）采煤机接地线和控制线截面积不限于规格型号要求，但必须满足（MT 818[1].1-2009）及行业标准。

（3）采煤机电缆内控制芯线根数不低于6芯。

（4）本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。

（5）采煤机电缆出厂前必须具有产品合格证、煤安证、电缆阻燃试验报告、电缆成束燃烧试验报告、交流耐压试验报告等。

二、采煤机金属屏蔽橡套软电缆

1、规格型号： MCPT 1.9/3.3kV  3×70+1×50+6×6

2、长度：800米

3、使用条件：

（1）适用于额定电压1.9/3.3KV及以下采煤机用。

（2） 额定电压U0/U为1.9/3.3kV。

（3）电缆导体的长期允许工作温度为90℃。

（4）电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

（5）电缆的地线芯和控制线屏蔽层应良好接地。

4、其他要求

（1）满足（MT 818[1].1-2009）有关采煤机电缆标准和要求。

（2）采煤机接地线和控制线截面积不限于规格型号要求，但必须满足（MT 818[1].1-2009）及行业标准。

（3）采煤机电缆内控制芯线根数不低于6芯。

（4）本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。

（5）采煤机电缆出厂前必须具有产品合格证、煤安证、电缆阻燃试验报告、电缆成束燃烧试验报告、交流耐压试验报告等。

机电技术科

2020.05.15